UNIVERSITE IBN-KHALDOUN TIARET

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

# L 3 Technologie agroalimentaire et contrôle de qualité                                        (2023-2024)

# Matière: Génie industriel alimentaire1                                                           Semestre : 06

Correction de l’examen

Consultation Le   22/05/2024 (Salle1 Labo C a  10:30 h)

1ere PARTIE :

-Répondez par vrai (V) ou faux (F) aux proportions suivantes : (10points)

A) Extraction Liquide-Liquide :

(Vrai) -La phase liquide riche en solvant est appelée l’extrait.

(Vrai) -La phase liquides riche en diluant est appelée le raffinat

(Faux)-On utilise certaine quantité d’un solvant qui est miscible avec le diluant, mais être non miscible avec le soluté.

(Vrai) –Le raffinat contenant majoritairement du diluant ainsi le soluté non extrait.

(Vrai) –Extraction contre-courant donne un meilleur rendement qu’une extraction a simple étage ou a courant croisé.

B) Adsorption

(Faux)-La surface du solide comprend les surfaces externes et internes engendrées par le réseau des pores et des cavités à l’extérieur de l’adsorbant.

(Vrai) –La phase constituée de molécule adsorbées est appelée soluté ou adsorbat.

C) Emulsion

(Vrai) -la phase aqueuse ou  phase hydrophile contient l’eau et divers composants hydrosolubles.

(Faux) -Le liquide sous forme de gouttelettes est qualifié de phase dispersée phase continue ou phase interne.→  Discontinue

(Vrai) - les émulsions conventionnelles sont des systèmes thermodynamiquement instables.

2eme PARTIE :

Q1-Quel sont les différents filtres ?             (2pts)

Filtres discontinues (filtre a sable, filtre a cartouches, filtre-presse)

Filtres continue (filtre rotatifs à tambour sous vide, filtre rotatifs à tambour sous pression)

Q2 : Quels sont les différents broyeurs    (2pts)

1-Les différents broyeurs :

-Broyage par percussion                  -broyage a boulets

-Broyeurs a cylindres                     -Broyeurs à disques

Q3 : Quel est les types d’adsorption                                                          (1pts)

- Adsorption physique                               B) adsorption chimique

Q4 : Comment  appelé la différance de température dans le transfert thermique      (1pts)

La différance de température dans le transfert thermique  (La force motrice)

EXERCICE : (4 pts)

Un mur composé de trois couches :

- La première est en aluminium d’une épaisseur de 0,5 cm

-la deuxième est en amiante de 0,25 cm d’épaisseur

-la troisième est en laine de verre avec une épaisseur de 2 cm

L’amiante est située au milieu, la température externe de l’aluminium est 400 0C et la paroi de laine de verre a une température externe de 50 0C.

-Les coefficients de conduction thermique sont 249  w/m.k  pour l’aluminium, et 0,166 w/m.k pour l’amiante et 0,0548 w/m.k pour laine de verre.

-Calculer la densité du flux de chaleur à travers ce mur.

Solution :

La densité du flux est :

φ=Ǫ/S                  φ= [(T1-T3) /(e1/K1+e2/K2+e3/K3)]

φ= [(400-50)/ 0,005/249+ 0,0025/0,166+0,02/0,0548]

φ= 920,95 W/m3